## Slide 1: Question 4 : Dessin à main levée Limiteur de couple

## Slide 2
Analyse du schéma donné
Rondelles ressort
Rondelles frottantes
Pignon 8
Axe de sortie
Rondelle d’appui
Écrou de tarage
Guidage de l’axe
Le pignon 8 est entraîné par le secteur denté 6.
L’axe de sortie est guidé par rapport à la cage.
Le pignon 8 est monté tournant sur l’axe de sortie.
Limiteur de couple
Cage
L’entraînement en rotation de l’axe de sortie par le pignon 8 est réalisé par l’adhérence entre le pignon 8 et les rondelles frottantes.
La pression de contact est obtenue en comprimant des rondelles ressort grâce à un écrou de tarage.
Secteur denté 6
Surfaces adhérentes

## Slide 3
Fonctionnement « normal »
Rondelles ressort
Rondelles frottantes
Pignon 8
Axe de sortie
Rondelle d’appui
Écrou de tarage
Guidage de l’axe
Le pignon 8 est entraîné par le secteur denté 6, et il transmet le mouvement de rotation à l’axe de sortie. Dans ce cas, tout l’ensemble tourne.
Limiteur de couple
Cage
Quand l’axe de sortie est bloqué (couple trop grand), seul le pignon 8 tourne (entraîné par le secteur 6). Il y a un glissement entre les faces du pignon 8 et les rondelles frottantes. Le couple limite est calculé en fonction des dimensions des surfaces frottantes.
Fonctionnement « limiteur »

## Slide 4
Aide à la conception
Limiteur de couple
Mettre en place les 2 platines.
Créer la liaison pivot de l’axe par rapport aux platines.
Mettre en place la première rondelle frottante encastrée sur l’axe.
Mettre en place la roue 8 en ajustement tournant sur l’axe.
Mettre en place la deuxième rondelle frottante encastrée sur l’axe.
Mettre en place les rondelles ressort.
Mettre en place la rondelle d’appui.
Mettre en place l’écrou.
Le limiteur de couple doit être terminé.

## Slide 5
Fin du diaporama Passer à la question 5