## Slide 1
SOMMAIRE :
1. Profil de denture en développante de cercle
2. Étude cinématique
3. Dimensionnement d’une dent - Choix du module
4. Interférence - Correction de denture

## Slide 2
    1.1. Définition d’une développante de cercle.
    La droite  roule sans glisser sur le cercle de base Cb.
    Le point M de la droite  décrit une développante D du cercle de base Cb.
La courbe D est telle que :
1. Profil de denture en développante de cercle
Cercle de base Cb

D
T
M
A

## Slide 3
    1.2. Equation de la développante de cercle.
1. Profil de denture en développante de cercle
Coordonnées polaires du point M :

D
T
M
A

O
rb


## Slide 4
    1.3. Propriétés géométriques des développantes de cercle.
    Deux développantes de même cercle de base sont identiques (se déduisent l’une de l’autre par rotation autour du centre O).
    Deux développantes d’un même cercle sont deux courbes parallèles.
1. Profil de denture en développante de cercle
La distance des deux courbes mesurée sur les normales communes est constante :
A1
A2
C1
B1
C2
B2

## Slide 5
    1.4. Conjugaison des profils en développante de cercle.
     roule sans glisser sur les deux cercles de base Cb1 et Cb2 
    D1 est développante du cercle Cb1.
    D2 est développante du cercle Cb2.
    On constate au cours de l’engrènement que les deux développantes de cercle D1 et D2 sont constamment tangentes en un point M situé sur la droite .
On dit que les profils D1 et D2 sont constamment conjugués.
1. Profil de denture en développante de cercle
Cb1
Cb2

D1
D2
M

## Slide 6
1. Profil de denture en développante de cercle
    1.4. Conjugaison des profils en développante de cercle.
Cb1

A1
A2
M
    Le rapport des vitesses est à chaque instant constant :
A’1
M’
A’2
 même vitesse circonférentielle.
T2
T1
Cb1
Cb2

## Slide 7
1. Profil de denture en développante de cercle
    1.5. Primitif de fonctionnement.
     est le point géométrique d’intersection entre les droites O1O2 et T1T2.
    O1 défini le rayon primitif r1 du cercle primitif C1.
    O2 défini le rayon primitif r2 du cercle primitif C2.
    O1O2 défini l’entraxe de fonctionnement : a = r1 + r2.
    La droite T1T2 est appelée droite de pression .
    L’angle  est appelé angle de pression (valeur courante  = 20°).
    Dans le triangle (O1,, T1),
    on peut écrire la relation :

O1
O2
I
T1
T2



Cb1
Cb2

## Slide 8
1. Profil de denture en développante de cercle
    1.6. Variations d’entraxe.
    Les variations d’entraxe dues aux tolérances de fabrication, jeux, usures, sont sans incidence sur le rapport des vitesses instantanées.
    La nouvelle droite de pression T’1T’2 reste tangente aux cercles de base, son intersection ’ avec O1O’2 détermine de nouveaux primitifs C’1 et C’2 qui ont même rapport que les cercles primitifs théorique C1 et C2 :
O1
O2
I
T1
T2
O’2
T’2
T’1
I’

## Slide 9
1. Profil de denture en développante de cercle
    1.7. Denture normale.
Z
nombre de dents
p
pas circonférentiel
m
Z
d
p
.
.




m
module
ou pas diamétral
Z
d
m

ha
saillie de denture
ha=m
hf
creux de denture
hf=1,25 . m
e
intervalle
s
épaisseur de dent
s = e
da
diamètre de tête
da=d+2.ha
df
diamètre de pied
df=d-2.hf
b
Largeur de
denture
b=k.m
k
coefficient de
largeur de denture
Micro
: k=1 à 2
Méca
géné
:
k=6 à 8
pas
ha
hf
da
df
s
e
b

## Slide 10
1. Profil de denture en développante de cercle
      1.8. Crémaillère de référence.
La crémaillère de référence va permettre de définir de manière exacte le profil des dentures de toutes les roues ayant le même module.
m/2
m/2
1.m
1,25.m
R = 0,38.m

Ligne de référence

## Slide 11
1. Profil de denture en développante de cercle
      1.8. Crémaillère de référence.
    Quand on fait rouler sans glisser la ligne de référence de la crémaillère de référence sur le cercle primitif de la roue, on obtient la denture du pignon par enveloppe de la crémaillère.
Z=17 dents

## Slide 12
    La génération de denture par outil crémaillère reprend ce principe pour la fabrication de roues et de pignons à partir d’une crémaillère de taillage.
    La crémaillère de taillage est la crémaillère complémentaire à la crémaillère de référence.
1. Profil de denture en développante de cercle
      1.8. Crémaillère de référence.
  La ligne de référence de la crémaillère de taillage roule sans glisser sur le cercle primitif du pignon.

## Slide 13
1. Profil de denture en développante de cercle
      1.9. Continuité de l ’engrènement.
    La continuité de l’engrènement est assurée si un couple de dents entre en contact avant que le précédent ne perde le contact.
L’engrènement de chaque dent commence en A
et se termine en B
Le segment AB s’appelle la longueur de conduite.
Position 1 : début d’engrènement
Position 2 : fin d’engrènement

A
B
T2
T1
T2
T1
Longueur de conduite
A

## Slide 14
1. Profil de denture en développante de cercle
      1.9. Continuité de l ’engrènement.
On définit ainsi le rapport de conduite :
    Le rapport de conduite C traduit le nombre minimum de dents en prise. L’expérience montre que pour fonctionner dans de bonnes conditions,
    il faut : C  1.3
    Pour améliorer l’engrènement il faut augmenter le rapport de conduite :
    C augmente avec le nombre de dents (pour garder un même encombrement il faudra diminuer le module).
    C augmente si la saillie augmente (réalisé par déport de denture).
    C augmente si  diminue.

## Slide 15
2. Étude cinématique
    2.1. Glissement.
N2/0 =150 tr/min ;
Z1 = 20 dents ;
Z2 = 40 dents ;
m = 0.3 mm.
M
O2
O1
1
2
On remarque qu’il existe un glissement relatif entre les deux profils en contact.

## Slide 16
      2.2. Distribution des vitesses de glissement.
2. Étude cinématique
  Les vecteurs vitesse de glissement sont de direction perpendiculaire à la droite T1T2 ().
On constate que le vecteur vitesse de glissement est nul au point  car ce point est le centre instantané de rotation du mouvement de 2 par rapport à 1 . On peut tracer une droite de distribution des vecteurs vitesses de glissement le long de la droite  entre les points T1 et T2 .
M

T2
T1
    Pour réduire le glissement relatif, on aura intérêt à utiliser une longueur de profil actif réduite, donc un grand nombre de dents et un module le plus petit possible.
    On constate que le glissement varie le long de , cela va provoquer une usure non uniforme le long du profil de la dent.

## Slide 17
3. Dimensionnement d’une dent - Choix du module
est portée par la ligne de pression .
    effort tangentiel, c’est l’effort “ utile ” à la transmission de mouvement et qui sollicite la dent en flexion.
3.1. Effort sur la denture.
effort radial, c’est l’effort qui est transmis aux paliers et qui sollicite la dent en compression.

## Slide 18
3. Dimensionnement d’une dent - Choix du module
3.2. Calcul de résistance de la dent.
    On calcule la contrainte due à la flexion au pied de la dent.
    Hypothèses :
    Dent assimilée à une poutre encastrée, sollicitée en flexion.
    Effort exercé en bout de dent (début d’engrènement).
    Une seule dent en prise.
Méthode élémentaire
2,25 m
k.m
.m/2
La contrainte normale doit satisfaire à la condition de résistance :

## Slide 19
3.2. Méthodes de calcul.
Méthode élémentaire : C’est la méthode vue précédemment. Cette méthode donne une valeur approchée et majorée du module, cependant sa facilité d’emploi permet de faire rapidement une prédétermination du module.
C’est la méthode employée couramment en microtechniques.
3. Dimensionnement d’une dent - Choix du module
Méthode de Lewis : Calcul de contrainte en flexion sur une poutre d’égale résistance.
Méthode ISO : calcul de résistance à la pression de contact et de contrainte en flexion, cette méthode est normalisée (NF E 23-015) mais fastidieuse à mettre en œuvre. Elle prend en compte de nombreux facteurs liés au fonctionnement.

## Slide 20
4.1. Interférence de fonctionnement.
4. Interférence - Correction de denture
  Lorsqu’un pignon de faible nombre de dents (donc de creux de denture étroit) engrène avec une roue de grand nombre de dents (donc de sommet de dent large) le fonctionnement peut se révéler impossible si le sommet des dents de la roue ne peut se déplacer dans le creux de denture du pignon. Dans ce cas on dit qu’il y a interférence de fonctionnement.

## Slide 21
4.1. Interférence de taillage.
4. Interférence - Correction de denture
Lorsqu’un pignon de faible nombre de dents est taillé avec un outil crémaillère, il peut arriver que lors de l’usinage, le profil de denture du pignon soit tronqué au pied de la dent et présente un point anguleux. Dans ce cas on dit qu’il y a interférence de taillage.
D’une manière générale :
Interférence de taillage > Interférence de fonctionnement

## Slide 22
4.2. Inconvénients de l’interférence.
4. Interférence - Correction de denture
  Interférence de taillage :
  affaiblissement de la dent à la base et concentration de contraintes diminuent la résistance de la dent.
Interférence de fonctionnement :
génère usure, vibrations, rendement faible, et souvent impossibilité de fonctionnement (blocage).
Elle doit être évitée.

## Slide 23
4.3. Condition de non-interférence.
4. Interférence - Correction de denture
  Détermination graphique de l’interférence de fonctionnement :
  Si
  alors il y a
  interférence de fonctionnement.
I
A
T2
T1

O1
O2

## Slide 24
4.3. Condition de non-interférence.
4. Interférence - Correction de denture
  Détermination analytique de l’interférence de fonctionnement :
    Z117 jamais d’interférence.
    Z1<13 toujours interférence.

## Slide 25
    Comment supprimer l’interférence ?
      augmenter l’angle de pression  : peu utilisé car cela nécessite un outillage spécial pour le taillage des dents et aussi car on diminue le rapport de conduite C.
      réduire la hauteur de saillie : peu utilisé car on diminue également rapport de conduite C.
      par déport de denture (avec ou sans variation d’entraxe) : c’est la méthode couramment utilisée pour résoudre les problèmes d’interférence.
4.3. Condition de non-interférence.
4. Interférence - Correction de denture

## Slide 26
4.4. Déport de denture sans variation d’entraxe.
4. Interférence - Correction de denture
Denture normale :
La droite de référence de la crémaillère est sur la ligne tangente aux primitifs
Denture déportée :
La droite de référence de la crémaillère est décalée par rapport à la ligne primitive
Ligne primitive
Droite de référence

## Slide 27
    On définit le déport de denture :  = m . x
    (m : module ; x : coefficient de déport)
4.4. Déport de denture sans variation d’entraxe.
4. Interférence - Correction de denture
    Les diamètres de tête et de pied ont changé :
    Pignon
    ha1 = ha + 
    = m + 
    hf1 = hf - 
    = 1,25.m - 
    Roue
    h’a1 = ha - 
    = m - 
    h’f1 = hf + 
    = 1,25.m + 

## Slide 28
    On définit le déport de denture :  = m . x
    (m : module ; x : coefficient de déport)
    Si x > 0, la denture est déportée positivement
     la crémaillère s’éloigne du pignon.
    Si x < 0, la denture est déportée négativement
     la crémaillère se rapproche du pignon.
    Si x1 + x2 = 0, le déport de denture est réalisé sans variation d’entraxe.
4.4. Déport de denture sans variation d’entraxe.
4. Interférence - Correction de denture

## Slide 29
4.4. Détermination graphique du déport de denture minimum .
4. Interférence - Correction de denture
mini
A
T1
O2
O1
I
    Nous avons vu au chapitre 4-3 que si ,
    alors il y a interférence.
Pour supprimer cette interférence il faut donc ramener le point A à l’intérieur du segment T1T2 :

## Slide 30
4.4. Limites du déport de denture sans variation d’entraxe :
4. Interférence - Correction de denture
La crémaillère de taillage s’enfonçant moins dans le pignon, elle devra s’enfoncer plus sur la roue. L’opération est possible tant que l’on ne reporte pas l’interférence sur la roue, Pour éviter de reporter l’interférence sur la roue, on devra respecter la condition suivante :
Dans le cas où Z1+Z2 < 34 ; il faudra envisager un déport de denture avec variation d’entraxe.
(pour  = 20°).