## Slide 1: RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
BRIDE MECANIQUE

## Slide 2
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
A
O
C
PARAMETRAGE

## Slide 3
C
O
A
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
HYPOTHESES
Tous les frottements
au niveau des liaisons
sont négligés
L ’effort crée par le
ressort 5 sur 2
est négligé
Le poids des pièces est négligé

## Slide 4
C
A
O
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
DONNEES
L ’effort de serrage
exercé par la vis 3
sur le bâti 1 au point A
est égal à 210 N
A31

## Slide 5
C
A
O
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
OBJECTIF de l ’ETUDE
Déterminer par une
méthode graphique
l ’effort au point C
entre la pièce et 6
Déterminer par une
méthode graphique
l ’effort au point O
entre 4 et 2

## Slide 6
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
Étudions l ’équilibre du système {2 + 3 + 6}
C
A
O
Il est soumis à :

## Slide 7
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
A
O
A13
Une action mécanique
de 1 sur 3 au point A
A13
Point d ’application
Direction
Sens
Intensité
A
verticale
vers le haut
210 N

## Slide 8
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
A
O
Une action mécanique
de la pièce sur 6 au point C
Cp6
Point d ’application
Direction
Sens
Intensité
C
horizontale
vers la droite
?

## Slide 9
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
A
O
Une action mécanique
de 4 sur 2 au point O
O42
Point d ’application
Direction
Sens
Intensité
O
?
?
?
?
?
?

## Slide 10
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
A
O
C ’est un système soumis
à l’action de 3 forces concourantes
La force en A est
verticale
La force en C est
horizontale
On trouve le point
de concours I
La force en O est
concourante
au point I

## Slide 11
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
1. On connaît l’intensité de A13 donc on trace le vecteur à une échelle
A13
2. On trace une parallèle à la direction de la force en C depuis l’origine
3. On trace une parallèle à la direction de la force en O depuis l ’extrémité
4. En traçant la somme vectorielle nulle, on ferme le dynamique
Cette figure s ’appelle le dynamique
O42
CPièce6
5. L ’intensité des forces est donnée par la mesure de la longueur du vecteur en fonction de l’échelle
Cliquer pour continuer