## Slide 1
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
BRIDE de SERRAGE

## Slide 2
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
PARAMETRAGE
A
O
C

## Slide 3
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
HYPOTHESES
C
O
A
Le poids des pièces est négligé
Le frottement
au niveau de la liaison
en C est négligé

## Slide 4
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
DONNEES
C
O
A
L ’effort de serrage
exercé par la vis 3
sur la bride 2 au point O
est égal à 200 N

## Slide 5
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
OBJECTIF DE L ’ETUDE
C
O
A
Déterminer par une méthode graphique
l’effort au point C entre la pièce1 et la bride 2
Déterminer par une
méthode graphique
l’effort au point A
entre l’appui 5
et la bride 2

## Slide 6
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
Étudions l’équilibre de la bride 2
C
O
A
Elle est soumise à :

## Slide 7
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
O32
Une action mécanique de la vis 3 sur la bride 2 au point O
O32
Point d ’application
Direction
Sens
Intensité
O
verticale
vers le bas
200 N

## Slide 8
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
Une action mécanique de la pièce 1 sur la bride 2 au point C
C12
Point d ’application
Direction
Sens
Intensité
C
verticale
vers le haut
?

## Slide 9
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
Une action mécanique de l’appui 5 sur la bride 2 au point A
A52
Point d ’application
Direction
Sens
Intensité
A
?
?
?
?
?
?

## Slide 10
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
C ’est un solide soumis
à l’action de 3 forces dont 2 sont parallèles
Alors la troisième est parallèle aux deux autres

## Slide 11
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
Méthode de résolution :
1. Tracer sur le dessin à l’échelle les trois droites parallèles.

## Slide 12
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
Méthode de résolution :
2. Tracer en un point quelconque le vecteur force connu.
O32
Choisir une échelle.

## Slide 13
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
Méthode de résolution :
3. Placer un point P (pôle) n’importe-où sur la figure.
O32
P
4. Tracer les rayons polaires 1
1
et 2.
2

## Slide 14
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
Méthode de résolution :
5. Reporter une parallèle au rayon polaire 1
O32
P
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 15
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
Méthode de résolution :
5. Reporter une parallèle au rayon polaire 1
O32
P
et une parallèle au rayon polaire 2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
se coupant sur la direction de O

## Slide 16
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
Méthode de résolution :
6. Tracer la ligne de fermeture reliant :
O32
P
le point J
1
2
1
2
au point K
J
K
Ligne de fermeture

## Slide 17
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
Méthode de résolution :
7. Tracer la parallèle à la ligne de fermeture passant par le pôle P
O32
P
1
2
1
2

## Slide 18
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
Méthode de résolution :
O32
P
1
2
1
2
8. La somme vectorielle O32 + Cpièce2 + A52 = 0
donne le tracé suivant :

## Slide 19
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
Méthode de résolution :
P
1
2
1
2
Cette force est encadrée par le rayon polaire 2 et la ligne de fermeture.
Le rayon polaire 2 et la ligne de fermeture se coupent sur la direction de la force en A
Cliquer pour continuer
Cette force est donc :
A52
A52
Cliquer pour continuer

## Slide 20
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
Méthode de résolution :
P
1
2
1
2
Cette force est encadrée par le rayon polaire 1 et la ligne de fermeture.
Le rayon polaire 1 et la ligne de fermeture se coupent sur la direction de la force en C
Cliquer pour continuer
Cette force est donc :
Cpièce2
Cpièce2
Cliquer pour continuer

## Slide 21
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
Méthode de résolution :
P
1
2
1
2
9. Il suffit de mesurer et de convertir en fonction de l’échelle pour trouver l’intensité des deux vecteurs
Cpièce2
A52
O32

## Slide 22
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
C
O
A
Méthode de résolution :
P
1
2
1
2
10. On trouve
Cpièce2
A52
O32
A52
= 70 N
Cpièce2
= 130 N
Cette figure s ’appelle le dynamique
Cette figure s ’appelle le funiculaire

## Slide 23
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
FIN DU DIAPORAMA
Merci de votre attention