## Slide 1: RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
CHARGE EN APPUI SUR 3 POINTS

## Slide 2
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
PARAMETRAGE
A
B
C
1
0
A, B, C : contacts ponctuels entre 0 et 1
G : centre de gravité de la charge 1
G

## Slide 3
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
HYPOTHESES
Tous les frottements
au niveau des
contacts ponctuels
sont négligés
Le problème est
considéré comme plan
A
B
C
1
0
G

## Slide 4
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
DONNEES
Le poids de la charge
est connu : 10 N
A
B
C
1
0
G
P

## Slide 5
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
OBJECTIF de l ’ETUDE
Déterminer par une
méthode graphique
les efforts aux contacts
ponctuels en A, B, C
A
B
C
1
0
G
P

## Slide 6
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
On isole le solide 1
Il est soumis :
A
B
C
1
G
P
- à son poids P
- aux efforts de 0 sur 1 en A, B, C.
Nota : Ces efforts sont perpendiculaires aux plans de contact car le frottement est négligé

## Slide 7
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
Le bilan des actions mécaniques montre :
P
Point d ’application
Direction
Sens
Intensité
G
verticale
vers le bas
10 N
A01
A
B01
C01
P
A
G
B
C
B
C
?
?
?

## Slide 8
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
Quand un système est soumis à l’action de 4 forces coplanaires, et que :
- toutes les directions sont connues
- une force est connue complètement
- les 3 inconnues sont des intensités de force,
alors on applique la méthode de CULMANN

## Slide 9
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
1. Regrouper les forces deux à deux :
METHODE DE CULMANN
A
B
C
1
G
P
P + A0/1 + B0/1 + C0/1 = 0
R1
R2
+ = 0
2. La résultante passe par le point M intersection entre et
R1
P1
A0/1
M
3. La résultante passe par le point N intersection entre et
R2
B0/1
C0/1
N
4. La droite de Culmann passe par M et N
Droite de Culmann

## Slide 10
1. Regrouper les forces deux à deux :
P + A0/1 + B0/1 + C0/1 = 0
R1
R2
+ = 0
2. La résultante passe par le point M intersection entre et
R1
P1
A0/1
3. La résultante passe par le point N intersection entre et
R2
B0/1
C0/1
4. La droite de Culmann passe par M et N
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
5. Construire le dynamique :
METHODE DE CULMANN
A
B
C
1
G
P
P
Tracer P à une échelle
Tracer une parallèle à la droite de Culmann passant par l’extrémité de P

## Slide 11
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
5. Construire le dynamique :
METHODE DE CULMANN
A
B
C
1
G
P
P
Tracer une parallèle à la direction de A0/1 passant par l’origine de P
La somme vectorielle
P + A0/1 = R1 donne :
R1
A0/1

## Slide 12
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
6. Terminer le dynamique :
METHODE DE CULMANN
A
B
C
1
G
P
P
On peut tracer R2 = -R1
On peut tracer la somme vectorielle B0/1 + C0/1 = R2
R1
A0/1
R2
C0/1
B0/1

## Slide 13
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE
6. Terminer le dynamique :
METHODE DE CULMANN
A
B
C
1
G
P
P
On trouve en final :
A0/1
C0/1
B0/1
A0/1 = 4 N
B0/1 = 5 N
C0/1 = 5.5 N

## Slide 14
FIN DU DIAPORAMA
Merci de votre attention
RESOLUTION GRAPHIQUE D’UN PROBLEME DE STATIQUE